PRZEDMIAR ROBÓT                                 Załącznik 6

Budowa chodnika na ulicy Kopernika, Leśnej, Krasickiego i Zawadzkiego w Drawskim Młynie

| Opis robót Wyliczenie ilości robót | Jedn. miary | Ilość Razem |
| --- | --- | --- |
| 1. KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa chodników w terenie równinnym [R=1,7] | km | 0,442 |
| 2. KNR 2-01 126-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr. warstwy do 15 cm | m2 | 795,6 |
| 3. KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat. III-IV [R=0,7] | m | 442,0 |
| 4. KNR 2-31 101-7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat. III-IV [R=0,7] | m2 | 160,5 |
| 5. KNR 2-01 239-2 Wywóz ziemi – roboty wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 1,25 m3, kat. gruntu III. | m3 | 175,17 |
| 6. KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa | m | 442,0 |
| 7. KNNR 6 404-2 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem | m | 133,0 |
| 8. KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 501,0 |
| 9. KNNR 6 502-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm (z kolorowym akcentem ok. 13,5 %) na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem | m2 | 501,0 |
| 10. KNNR 6 109-2 Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 160,5 |
| 11. Wjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem | m2 | 160,5 |
| 12. KNNR 6 403-3 Oporniki betonowe wystające o wymiarach 8x25 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 13. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | m szt. | 107,0 1 |