Załącznik nr 6

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kawczyn.

| Lp | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Roboty ziemne |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01 | km | 0,975 |
| 2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km przy wykonaniu koryta głęb. 20 cm Nr ST: D-02.01.01 975,00x0,20 razem | m3 m3 | 195,00 195,00 |
|  | 2. Podbudowa |  |  |
| 3 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01 Droga 975,00x4,00 Mijanki 24,00x2,00x2 Zjazdy 4,00x3,00x24 razem | m2 m2 m2 m2 | 3.900,00 96,00 288,00 4.284,00 |
| 4 | Podbudowy z kruszyw naturalnych(pospółki), warstwa dolna grubości 20cm i warstwa górna grub. 8cm po zagęszczeniu Nr ST: D-04.04.01 | m2 | 4.284.00 |
|  | 3. NAWIERZCHNIA |  |  |
| 5 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni typu ”sandwich z podwójnym rozsypaniem grysów bazaltowych frakcji 8-11mm i 2-5 z użyciem emulsji asfaltowej K1-70MP Nr ST: D-05.03.09 Droga 975,00x4,00 Mijanki 24,00x2,00x2 Zjazdy 4,00x1,00x24 razem | m2 m2 m2 m2 | 3.900,00 96,00 96,00 4.092,00 |
|  | 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 6. | Plantowanie poboczy gruncie kategorii I-III 975,00x2,00 razem | m2 m2 | 1.950,00 1.950,00 |
| 7 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1,00 |