SPECYFIKACJE    TECHNICZNE WYKONANIA  I  ODBIORU   ROBÓT

dla zadania:

„ Częściowa rozbiórka i przebudowa istniejącej świetlicy w Moczydłach ”

„ Remont sali wiejskiej w Pęckowie”

„Remont sali wiejskiej w Chełście”

##### Spis treści:

#### Wymagania ogólne 					        str. 2

#### Roboty remontowe , budowlane, instalacyjne    str.14

Specyfikacja   techniczna 
wykonania i  odbioru robót

#### I . Wymagania ogólne

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących robót  budowlanych obejmujących :

- częściową rozbiórkę i przebudowę istniejącej świetlicy w Moczydłach

- remont sali wiejskiej w Pęckowie

- remont sali wiejskiej w Chełście

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace oznaczone 
wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45111100-1 Roboty rozbiórkowe

- 45110000-1 Roboty ziemne

- 45262300-4 Betonowanie

- 45262310-7 Zbrojenie

- 45262500-6 Roboty murarskie

- 45262520-2 Roboty murarskie

- 45410000-4 Tynkowanie

- 45442100-8 Roboty malarskie

- 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

- 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

- 45261910-6 Naprawa dachów

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe

- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

- 45421125-6 Instalacja okien z tworzyw sztucznych

- 45431000-7 Prace dotyczące kładzenia glazury

- 45431100-8 Prace dotyczące kładzenia terrakoty

- 45321000-3 Izolacja cieplna

- 45442100-8 Prace malarskie

- 45442110-1 Malowanie budynków

- 45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne

- 45331110-0 Instalowanie kotłów

- 45310000-3 Roboty w zakresie  instalacji elektrycznych

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Jako część dokumentów przetargowych i umowy, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów 
w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy.

  - Określenia podstawowe

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

    - Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt .z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy.

    - Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt 
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń.

    - Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

    - Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

    - Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

    - Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

    - Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dokumentację projektową i specyfikacje Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera niżej wymienione dokumenty.

- Opis techniczny

- Przedmiary robót

    - Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje Techniczne na własny koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 
z organami właściwymi dla prowadzenia robót projekt zabezpieczenia robót na czas trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w Cenie Umownej. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez Inspektora nadzoru dwu tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące Umowy. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg dojazdowych

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciw-pożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Materiały, które są szkodliwe tylko w czasie robót mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi za urządzenia podziemne, oraz uzyska od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

    - Ochrona robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

    - Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną 
z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. Dokumentacja powinna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru, projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszona do Ośrodka Geodezji i Kartografii.

- MATERIAŁY

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogą zostać użyte do robót będących przedmiotem Umowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

  - Wariantowe stosowania materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą wbudowane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na własny koszt.

- WYKONANIE   ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT

  - Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

  - Zasady kontroli jakości

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

  - Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów i robót. Koszt tych dodatkowych badań wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich wyniku zostanie stwierdzona usterka.

  - Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w Specyfikacjach Technicznych, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

  - Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości

  - Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

  - Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które odpowiadają wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. lub są oznakowane znakiem CE albo są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

  - Dokumenty budowy

    - Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma prawa do wydawania poleceń Wykonawcy.

    - Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.

    - Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 6.8.1. 
i punkcie 6.8.2. następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego

- protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy

- protokoły odbioru robót

- protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzory

- korespondencję budowy

    - Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

- OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń 
i sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

  - Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót ulegających zakryciu wykonuje się przed ich zakryciem.

- ODBIÓR   ROBÓT

  - Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- przejęcie częściowe

- przejęcie końcowe

- przejęcie ostateczne

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

  - Przejęcie częściowe

Przejęcie częściowe polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Przejęcia częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy przejęciu końcowym robót.

  - Przejęcie końcowe robót

Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Przejęcie końcowe robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. przejęcia końcowego robót dokona Inspektor nadzoru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym przerwie swoje czynności ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w Umowie.

  - Dokumenty do przejęcia końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy i książkę obmiaru

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości

- deklaracje zgodności wyrobów budowlanych

- instrukcje obsługi urządzeń i eksploatacji obiektów

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z programem zapewnienia jakości i Specyfikacjami Technicznymi

- sprawozdanie techniczne

- operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz inwentaryzację powykonawczą

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

  - Przejęcie ostateczne

Przejęcie ostateczne odbędzie się po zakończeniu okresu gwarancyjnego i polegać będzie na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy przejęciu końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przejęcie ostateczne będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem kryteriów wyszczególnionych w punkcie 8.4 przejęcia końcowego.

- PODSTAWA   PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.

Cena będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty postępowania z istniejącymi instalacjami i mediami to jest naprawy, przełożenia, zabezpieczenia itp.

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, personelu nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawienie placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową

- Ubezpieczenie robót i materiałów

- Ubezpieczenie sprzętu

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Ubezpieczenie pracowników od wypadków

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.

  - Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

- CHARAKTERYSTYKA  EKOLOGICZNA  OBIEKTÓW

  - Zaopatrzenie w wodę z sieci

  - Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji

  - Budynki nie emitują hałasu, wibracji a także promieniowania, w tym jonizującego, zakłóceń elektronicznych i innych

  - Obiekty nie wywierają ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

  - Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

- PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracowników na poszczególnych stanowiskach roboczych. Przedłożenie planu bioz winno nastąpić przy przekazaniu placu budowy. Kierownictwo budowy zobowiązane jest do stosowania osobistych środków bezpieczeństwa. Należy przewidzieć odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz możliwość natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich służb – medyczne, ppoż. itd.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z późniejszymi zmianami

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Specyfikacja  techniczna 
wykonania  i  odbioru robót

###### II .Roboty  remontowe , budowlane , 			instalacyjne.

  - WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót remontowych obejmujących :

- częściową rozbiórkę i przebudowę istniejącej świetlicy w Moczydłach

- remont sali wiejskiej w Pęckowie

- remont sali wiejskiej w Chełście

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace oznaczone 
wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45111100-1 Roboty rozbiórkowe

- 45110000-1 Roboty ziemne

- 45262300-4 Betonowanie

- 45262310-7 Zbrojenie

- 45262500-6 Roboty murarskie

- 45262520-2 Roboty murarskie

- 45410000-4 Tynkowanie

- 45442100-8 Roboty malarskie

- 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

- 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

- 45261910-6 Naprawa dachów

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe

- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

- 45421125-6 Instalacja okien z tworzyw sztucznych

- 45431000-7 Prace dotyczące kładzenia glazury

- 45431100-8 Prace dotyczące kładzenia terrakoty

- 45321000-3 Izolacja cieplna

- 45442100-8 Prace malarskie

- 45442110-1 Malowanie budynków

- 45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne

- 45331110-0 Instalowanie kotłów

- 45310000-3 Roboty w zakresie  instalacji elektrycznych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące roboty :

1.2.1   Roboty rozbiórkowe (dotyczące częściowej rozbiórki i przebudowy istniejącej świetlicy w Moczydłach)

- rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych „ONDURA” nie nadających się do użytku

- rozebranie ołacenia dachu

- rozebranie konstrukcji więźb dachowych

- rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych

- rozebranie konstrukcji rusztów drewnianych z desek w odstępach

- rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cem. wap. - ścian

- rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cem. wap.

- wykucie otworów w ścianach

- rozebranie kominów

- wywiezienie gruzu

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

- rozbiórka podłoży betonowych niezbrojonych

- demontaż rurociągu stalowego ocynk.

- demontaż zaworu czerpalnego

- demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

- demontaż zmywaka

1.2.2  Roboty remontowe , budowlane (dotyczące częściowej rozbiórki i przebudowy istniejącej świetlicy w Moczydłach)

- roboty ziemne

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

- wykopy liniowe pod fundamenty

- ławy betonowe , mury fundamentowe

- podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 (wg starych oznaczeń B10)

- ławy fundamentowe betonowe C16/20 (wg starych oznaczeń B 20)

- izolacje przeciwwilgociowe z papy  ław fundamentowych w dwóch warstwach

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych 38x25x14 cm na zapr. cem. wap.

- izolacje przeciwwilgociowe z papy ścian fundamentowych z wyrównaniem zaprawą dwiema warstwami papy

- izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji asfaltowej 2 warstwy

- roboty murarskie , tynkowe , gipsowe , malarskie

- ściany z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm

- zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego

- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

- wykonanie przesklepień otworów – ułożenie nadproży prefabrykowanych

- ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm

- przewody kominowe z cegieł pełnych kl. 15

- przewody kominowe z cegieł pełnych klinkierowych kl. 35

- tynki wewnętrzne zwykłe  kat. III

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI – GRUNT jednokrotnie

- gładzie gipsowe na ścianach 2-warstwowe

- trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem

- licowanie ścian płytkami o wym. 25x20 cm , na klej

- okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych  wodo-ognioochronnych gr. 12,5 mm

na rusztach drewnianych

- sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych wodo-ognioochronnych gr. 12,5 mm na ruszczie metalowym dwuwarstwowe

- gruntowanie okładzin preparatem „Atlas Uni Grunt”

- Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych

- wieńce żelbetowe

- wieńce 2-stronnie deskowane , beton C16/20 (wg starych oznaczeń B20)

- zbrojenie prętami żebr. do zbroj. betonu d: 12 mm

- zbrojenie prętami okr. do zbrojenia betonu d: 6 mm

- dach

- murłaty nasycone do stopnia trudnozapalności FOBOSEM M-4

- płatwie nasycone do stopnia trudnozapalności FOBOSEM M-4

- jętki nasycone do stopnia trudnozapalności FOBOSEM M-4

- krokwie nasycone do stopnia trudnozapalności FOBOSEM M-4

- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii PVC wysoko paroprzepuszczalnej

- kontrłaty i łaty nasycone do stopnia trudnozapalności FOBOSEM M-4

- pokrycie z blachodachówki powlekanej

- pokrycie , elementy wykończeniowe z blachy powlekanej , gąsiory ,okapy, wiatrownice , opierzenia

- ruszt drewniany pod podbitkę zewnętrzną nasycony do stopnia trudnozapalności FOBOSEM M-4

- podbitka z desek struganych gr. 19 mm , malowana trzykrotnie drewnochronem kolorowym

- rynny dachowe z PVC d: 125 mm

- rury spustowe z PVC d: 100 mm

- izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm

- ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii

- posadzki

- podkłady betonowe na podłożu gruntowym , beton C8/10 ( wg starych oznaczeń B 10)

- izolacje z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,2 mm

- izolacje z płyt styropianowych FS 20 gr. 6 cm

- warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej m. 80 , gr. 50 mm

- posadzki z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układanych na klejz przygotowaniem podłoża

- cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych 15 cm układane na klej z przygotowaniem podłoża

- stolarka otworowa

- okna uchylne jednodzielne z tworzyw sztucznych

- okna uchylne rozwierane i uchylno – rozwierane dwudzielne z tworzyw sztucznych

- podokienniki z konglomeratu gr. 3 cm

- ościeżnice drzwiowe stalowe

- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

- ościeżnice drewniane zwykłe zewnętrzne

- skrzydła drzwiowe pełne zewnętrzne

- docieplenie ścian

-  ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi frezowanymi gr. 12 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej mineralnej.

- ocieplenie ścian zewnętrznych (cokół) płytami styropianowymi frezowanymi gr. 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących z wykonaniem wyprawy żywicznej.

- zamocowanie listwy cokołowej

- ochrona narożników kątownikiem metalowym

- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

- roboty zewnętrzne (dotyczące częściowej rozbiórki i przebudowy istniejącej świetlicy w Moczydłach)

- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej

- stopnie betonowe zewnętrzne , beton C12/15 (wg starych oznaczeń B 15)

- wycieraczki do obuwia typowe

- okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych mrozoodpornych z przygotowaniem podłoża układanych na klej mrozoodporny.

- opaska betonowa o szer. 50 cm , gr. 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm wokół budynku

    - Roboty sanitarne wewnętrzne (dotyczące częściowej rozbiórki i przebudowy istniejącej świetlicy w Moczydłach)

- wykucie bruzd w elementach z betonu o przekr. do 0,023 m2

- wykopy nieumocnione wykonywane wewnątrz budynku

- rurociągi z PCW kanalizacyjne , d : 100 mm , połączenia wciskowe

- wypełnienie bruzd o przekroju do 0,03 m2

- rurociągi z PCW  kanalizacyjne , d: 50 mm , połączenia wciskowe

- podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW , d : 100 mm , d : 50 mm , łączone metodą wciskową

- umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego

- urządzenie sanitarne „kompakt” porcelanowe białe

- rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych na ścianach , d: 15 mm

- podejścia dopływowe do zaworów wypływowych , baterii , d : 15 mm

- wykucie bruzd w ścianach z cegieł o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły

- zamurowanie bruzd jw.

- dostawa z montażem kominkowego systemu dystrybucji gorącego powietrza ze swobodnym obiegiem powietrza , wkład wraz z obudową , moc nominalna 14 kW

- przebicie otworów w ścianach o gr. 1 cegły

- przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe , typ Spiro ( udział kształtek do 35 %) o średnicy  100 mm

- kratki wentylacyjne , typ A

- anemostaty kołowe  , typ D

1.2.4   Roboty elektryczne (dotyczące częściowej rozbiórki i przebudowy istniejącej świetlicy w Moczydłach)

- układanie przewodów YDY-750V o przekroju 3x2,5 mm2

- układanie przewodów YDY-750V o przekroju 3x1,5 mm2

- układanie przewodów YDY-750 V o przekroju 2x1,5 mm2

- montaż opraw żarowych przykręcanych

- montaż opraw świetlówkowych 4x18 W

- montaż łączników klaw.p/t 10 A 250 V 1 bieg.

-  montaż łączników klaw.p/t 10 A 250 V 1 bieg.  schod.

- montaż gniazd wt.2P+Z, 10/16 A 250 V

- montaż gniazd wt.2P+Z, 10/16 A 250 V bryzgoszczelnych

- montaż gniazd wtycz. 16A, wod. stałe 3 P+N+Z nf

- montaż puszek w/t PK

- montaż puszek podtynkowych uniwersalnych PO 80 mm z pokrywą

- wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

- wykucie bruzd w podłożu z cegły

- zaprawianie bruzd

- montaż tablicy licznikowej + zabezpieczenie przedlicznikowe S 303 C

- montaż przewodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych mocowanych na 	wspornikach  klejonych

- montaż przewodów pionowych instalacji odgromowej nienaprężanych mocowane na 	wspornikach obsadzanych

- uziomy stalowe miedziowane o dług 1,5 m

- sprawdzenie i pomiary obwodu elektrycznego niskiego napięcia

- sprawdzenie uziemień ochronnych

- sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego

1.2.5	Wymiana stolarki zewnętrznej (remont sali wiejskiej w Pęckowie)

- okna uchylne rozwierane z PCW , profil ciepły , nawietrzaki higrosterowalne

-  okna uchylne rozwierane z PCW , profil ciepły , nawietrzaki higrosterowalne , szkło 	jednostronnie bezpieczne (sala)

- okna uchylne jednodzielne z PCW , profil ciepły , nawietrzaki higrosterowalne

- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe , profil ciepły , szkło dwustronnie bezpieczne

- drzwi zewnętrzne , profil PCW , ciepły

- wykucie z muru ościeżnic stalowych  - kotłownia

- drzwi stalowe pełne ciepłe o odporności ogniowej 60 min.

1,2,6	Docieplenie ścian zewnętrznych (remont sali wiejskiej w Pęckowie)

- przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 	dwukrotne

- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

- przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 12 cm

- przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr.5 cm

- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych

- przyklejenie warstwy siatki na ścianach , ościeżach

- ochrona narożników kątownikiem metalowym

- zamocowanie listwy cokołowej

- licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x6cm ścian

- licowanie płytkami klinkierowymi o wym. 25x6cm ościeży

- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach

-  wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach

- gruntowanie powierzchni	przed malowaniem

- malowanie tynków farbą silikonową

- wykonanie warstwy pośredniej pod tynk żywiczny

- tynk na bazie żywic syntetycznych o strukturze baranek , uziarnienie 2,0 mm – cokół

- wykucie podokienników betonowych

- rozebranie parapetów z blachy

- założenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej

- rozebranie rur spustowych , rynien

- wymiana haków rynnowych , uchwytów do rur spustowych

- naprawa rynien , sprawdzenie i polutowanie pęknięć

- sprawdzenie , wyprostowanie  , polutowanie uszkodzeń rur spustowych

- malowanie rynien i rur spustowych , dwukrotne

- malowanie dwukrotne f. olejną drzwi stalowych

- malowanie dwukrotne f. olejną wrót drewnianych

- malowanie dwukrotne f. olejną krat

1.2.7	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną , uzupełnienie obróbek

(remont sali wiejskiej w Pęckowie)

- pokrycie dachu papą polimerowo-asfaltową termozgrzewalną na osnowie z włók. 		poliestrowej , nawierzchniową

- obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

- obróbki z blachy powlekanej

- gruntowanie powierzchni pod malowanie f. silikonową

- malowanie tynków zewnętrznych f. silikonową

1.2,8	Remont sali widowiskowej (remont sali wiejskiej w Pęckowie)

- wymiana podłóg „białych” z desek podłogowych o gr. 32 mm

- wymiana listw przyściennych

- wymiana progów

- ocyklinowanie podłogi z desek nowych

- lakierowanie podłogi

- rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych

- rozebranie izolacji z wełny mineralnej

- wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 	gipsowymi dekoracyjnymi fakturalnymi o wym. 58,8x58,8x2,4xcm

- ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii

- ułożenie izolacji z wełny mineralnej z rozbiórki

- rozebranie obicia ścian z płyt na scenie

- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 5 mm

- gruntowanie powierzchni pod malowanie

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem

- - rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych - scena

- rozebranie izolacji z wełny mineralnej - scena

- wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 	płytami 	gipsowymi dekoracyjnymi fakturalnymi o wym. 58,8x58,8x2,4xcm

- ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii - scena

- ułożenie izolacji z wełny mineralnej z rozbiórki – scena

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych

- wykonanie przesklepień z wykuciem bruzd dla belek i obsadzenie belek stalowych	- umocowanie siatek tynkarskich na belkach z wykonaniem pasów z tynku kat. III

- częściowa rozbiórka ściany z cegieł

- wykonanie tynków kat. III oraz gładzi z gipsu szpachlowego

- osadzenie ościeżnic drewnianych i skrzydeł płytowych wewnętrznych

- osadzenie podokienników z konglomeratu

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- wykonanie lamperii z tynków na bazie żywic syntetycznych z uprzednim wykonaniem 	warstwy pośredniej

- malowanie farbami emulsyjnymi tynków z przygotowaniem powierzchni

- malowanie olejne rur

- lakierowanie balustrad drewnianych

- malowanie olejne stopni schodowych

- założenie kratek wentylacyjnych typ A

- założenie wentylatorów osiowych z żaluzjami grawitacyjnymi ściennych d: 400 mm	- osadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych

- demontaż rur żebrowych grzejnych wraz z obudową drewnianą

- wymiana rur przyłącznych do grzejników

- montaż grzejników kompaktowych dwupłytowych z dwoma konwektorami 2000x900

- montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji z głowicami 	termostatycznymi d: 15 mm

- montaż zaworów odpowietrzających automatycznych d : 15 mm

- wykonanie próby instalacji c.o. na gorąco

- demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych – scena

- demontaż opraw – sala

- montaż opraw sufitowych na suficie podwieszonym 4x40 W

- demontaż opraw żarowych przykręcanych

- montaż z podłączeniem opraw ze świetlówkami o kształcie kołowym 22 i 40 W

1.2.9	Remont pom. WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych 		(remont sali wiejskiej w Pęckowie)

- rozebranie ścianki z cegieł gr. ½ cegły

- rozebranie okładziny ściennej  z płytek

- wywiezienie gruzu , utylizacja

-  demontaż urządzeń sanitarnych ; pisuarów , umywalek , ustępów

- demontaż baterii umywalkowych

- wymiana podejść z rur z PCW d: 50 mm , d: 110 mm

- wymiana podejść dopływowych wodociągowych pod baterię d: 15 mm

- wymiana podejść pod płuczki ustępowe o połączeniu elastycznym

- montaż umywalki pojedynczej z syfonem gruszkowym oraz umywalki dla osób niepełnosprawnych

- montaż ustępów porcelanowych typu „Kompakt” oraz ustępu dla osób niepełnosprawnych

- montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym

- montaż baterii umywalkowej d: 15 mm stojącej oraz baterii dla osób niepełnosprawnych

- montaż poręczy umywalkowej dla osoby niepełnosprawnej

- montaż poręczy WC uchylnej dla osoby niepełnosprawnej

- wykucie z muru ościeżnic stalowych

- wykonanie ścianek działowych pełnych gr. ½ cegły

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. 3 cm

- wykonanie posadzek z płytek Gres o wym 30x30 cm  na zaprawach klejowych

- obsadzenie ościeżnic drzwiowych stalowych oraz skrzydeł płytowych

- obudowa płytami g.k. na rusztach metalowych pojedynczych rur c.o.

- demontaż opraw żarowych przykręcanych

- montaż nowych opraw ze świetlówkami o kształcie „U” ,40W

- montaż gniazd i wyłączników bryzgoszczelnych

- montaż przewodów wentylacyjnych z blachy typ Spiro , d : 200 mm

- obudowa płytami g.k. jedno  warstwowa  na rusztach metalowych kanału wentylacyjnego

- montaż wentylatorów łazienkowych

- licowanie ścian płytkami na klej o wym. 20x20 cm z przygotowaniem podłoża

- malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków z przygotowaniem powierzchni

1.2.10	Wymiana kotła c.o. wraz z osprzętem (remont sali wiejskiej w Pęckowie)

- demontaż i rozebranie kotła

- montaż kotła stalowego wodnego z dopasowaniem połączeń z instalacją c.o.

1.2.11	Plac zabaw (remont sali wiejskiej w Pęckowie)

- zestaw zabawowy z dwiema wieżami

- tablica z regulaminem

1.2.12	Wymiana okien  z wykonaniem filarków międzyokiennych (remont sali wiejskiej w Chełście)

- wymiana okien uchylnych rozwieranych dwudzielnych na okna z tworzyw sztucznych , profil ciepły , nawietrzaki higrosterowalne w ramie , szkło jednostronnie bezpieczne

- wykonanie filarków międzyokiennych z cegieł pełnych kl. 150 na zaprawie cem. wap. o wym. 1x1 ½ cegły

- wykonanie tynków kat. III

- rozebranie parapetów z blachy

- założenie parapetów z blachy powlekanej

1.2.13	Wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej z wymianą rynien (remont sali wiejskiej w Chełście)

- przybicie kontrłat nasyconych z jednoczesnym wyrównaniem powierzchni dachu

- ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii

- przybicie łat nasyconych

- pokrycie połaci dachu blachą trapezową  gr. 0,50 mm , powlekaną o skoku fali 100 mm

- montaż elementów wykończeniowych  , gąsiory , pasy nadrynnowe – okapy

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej

- wywietrzaki dachowe cylindryczne d: 200 mm , z kołnierzem

- wymiana rynien z blachy ocynkowanej półokrągłych d: 15 cm

1.2.13	Przemurowanie komina ponad dachem (remont sali wiejskiej w Chełście)

- przemurowanie komina z cegły pełnej kl. 250

- wykonanie tynków kat. III

- malowanie tynków farbą silikonową z zagruntowaniem

1.2.14	Malowanie elewacji (remont sali wiejskiej w Chełście)

- gruntowanie powierzchni pod malowanie f. silikonową

- malowanie f. silikonową tynków zewnętrznych , kolor grupa II

- malowanie f. olejną krat i balustrad

- malowanie f. olejną rur spustowych

- malowanie f. olejną opierzeń blaszanych , kratek , drzwiczek metal.

- lakierowanie dwukrotne powierzchni drewnianych , malowanie dwukrotne f. olejną powierzchni drewnianych

- impregnacja drewnochronem kolorowym podbitek okapu  z desek

- wykonanie i rozebranie rusztowań zewnętrznych

1.2.15	Remont pomieszczenia sali (remont sali wiejskiej w Chełście)

- ocyklinowanie posadzek z desek starych bardzo zniszczonych

- wymiana listew przyściennych

- lakierowanie posadzek

- obsadzenie podokienników z konglomeratu

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- wykonanie lamperii – tynk na bazie żywic syntetycznych z wykonaniem warstwy pośredniej

- malowanie farbami emulsyjnymi tynków z przygotowaniem powierzchni

- malowanie farbą olejną rur d: 50 mm

- malowanie farbą olejną dwukrotne balustrady drewnianej , stopni schodowych , pow. drewnianych , stolarki drzwiowej , okiennej

- demontaż grzejników żeliwnych

- montaż grzejników kompaktowych dwupłytowych z dwoma  konwektorami 200x900 i trzema konwektorami 2000x900

- montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji z głowicami termostatycznymi d: 15 mm

- montaż zaworów odpowietrzających automatycznych d: 15 mm

- próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.

###### WYKONANIE ROBÓT I MATERIAŁY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materiały wbudowane winny posiadać stosowne atesty, aprobaty i świadectwa.

###### SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, żuraw samochodowy, okienny, wyciąg 1–masztowy, wyciąg budowlany, samochód samowyładowczy, ubijak spalinowy) w zależności od rodzaju robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności robót.

###### TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji technicznej 
I. – Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

###### KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Kontrolę jakości prac ziemnych należy prowadzić w oparciu właściwe normy.

###### OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót należy dokonywać na bieżąco w książce obmiarów.

Odrębnie należy prowadzić obmiar robót zamiennych i dodatkowych, jeżeli ich wykonanie zostało ustalone z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapisów w dzienniku budowy.

###### ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót (odbiory częściowe) – zgodnie 
z harmonogramem robót oraz roboty zanikające. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

- dokumentacje powykonawczą

- protokoły z dokonanych pomiarów

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, aprobaty, atesty itp. na zastosowane materiały

###### PODSTAWY PŁATNOŚCI

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowie.

###### PRZEPISY ZWIĄZANE

Z realizacją zadania wiążą się następujące przepisy:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z późniejszymi zmianami

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

  - Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów

  - Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB

PN-70/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badań.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność.

PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-63/B-10145	Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121	Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-30041:1997	Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-75/B-23100	Materiały do izolacji cieplnej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V . Instalacje elektryczne.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zeszyty 01;03;41;47;54;56;61

PN-86 E -05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1.Postanowienia ogólne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2. Kanalizacja sanitarna .Projektowanie układu i obliczenia.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego . Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej .Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000